УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «АКСОН» Арсланов Дмитрий Борисович _________ «____» _____________ 2021г.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ НАНЕСЕНИЯ РИСУНКА

ПСР QR

Оглавление

1 ВВЕДЕНИЕ	3

1.1 Термины и сокращения	3

1.2 Область применения системы	3

1.3 Краткое описание возможностей системы	3

1.4 Уровень подготовки пользователей	3

2 СОСТАВ и СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ	4

2.1 Программная подсистема	4

2.2 Аппаратная подсистема	4

3 Реализуемые ФУНКЦИИ ПОДСИСТЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННОй системы	5

3.1 Взаимодействие аппаратной и программной подсистем	5

3.2 Программная подсистема	5

3.3 Аппаратная подсистема	5

4 МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	6

5 ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА	7

# ВВЕДЕНИЕ

Производственная система распознавания QR-кодов (далее по тексту – ПСР QR) представляет собой комплекс программных и аппаратных средств, предназначенных для оперативного выявления брака продукции, идентификации и проверки наличия и целостности этикетки продукции.

## Термины и сокращения

| № | Содержание | Расшифровка |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПСР QR | Производственная система контроля нанесения рисунка |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

## Область применения системы

Область применения ПСР QR – предприятия, имеющие линию конвейерного производства с использованием рольгангов, транспортеров, элеваторов и прочих транспортных систем доставки и транспортировки товаров и грузов, в работе которых необходимо контролировать качество продукции, идентифицировать и проверять наличие и целостность этикетки продукции.

## Краткое описание возможностей системы

ПСР QR основана на технологии машинного зрения и использования обучающихся нейронных сетей, которые позволяют автоматизировать процесс выявления и удаления с линии бракованных единиц продуктов путем реализации следующего функционала:

Идентификации нейронными сетями:

- Поиск индивидуальных единиц продуктов и групп продуктов;

- Классификация объектов по размеру, форме;

- Подсчет объекта (в т.ч. подсчет готовых изделий на конвейерной линии);

- Подсчет и хранение данных о продуктах в упаковке;

- Выявление недостающих отклонений в групповых упаковках.

Контроля качества:

- Контроль целостности упаковочного материала (обнаружение дыр, разрывов и других нарушений);

- Классификация и определение дефектов;

- Контроль качества этикетки (в том числе отсутствующие или повторяющихся этикетки).

Прослеживание:

- Проверка качества печати этикеток со стандартами выданными нейронными сетям;

- Присвоение уникального идентификационного кода каждому продукту или упаковке продуктов;

- Формирование кода транспортной упаковки в привязке к кодам находящихся в ней сериализованных изделий;

- Идентификация изделий по маркировке этикетки;

- Оценка качества нанесенных этикеток;

- Фото и видеофиксация всех изделий, прошедших через камеры машинного зрения;

- Человеческого вмешательства в процесс формирования группы индивидуальных упаковок.

## Уровень подготовки пользователей

Пользователь ПСР QR должен обладать следующей квалификацией:

- Иметь пользовательские навыки в работе с персональным компьютером;

- Иметь знания в предметной области.

Для работы с Системой пользователю необходимо изучить «Руководство пользователя», размещенной по адресу https://axon.expert/documents

# СОСТАВ и СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ

## Структура системы и назначение её частей

В базовый состав системы входят следующие функциональные модули:

- Модуль контроля качества упаковки проверяет качество упаковочного материала. При наличии повреждений упаковки, подает дискретный сигнал на сброс;

- Модуль контроля габаритов считывает QR-код, сверяет габариты продукции, определяет продукты с размерами, не соответствующие заданным. При наличии продукта, с размерами отличающихся от заданных, подает сигнал на сброс;

- Модуль контроля наличия и читаемости этикетки фиксирует и определяет наличие штрих-кодов EAN13 и QR-кода с дальнейшим распознаваний считанных значений. При наличии поврежденной этикетки или её отсутствия, модуль подает дискретный сигнал на сброс;

- Модуль контроля ручного вмешательства и контроля слепившихся пачек продукции определяет и фиксирует в системе ручное вмешательство на сборку групповой упаковочной единицы;

- Модуль считывания этикетки перед манипулятором заносит данные об упаковочных единицах в очередь формирования групповой единицы, при нарушении какого-либо параметра подает сигнал на сброс;

- Модуль контроля формирования групповой упаковки продукции считает количество единиц готовой продукции на месте сборки, фиксирует работу манипулятора;

- Модуль контроля выемки продукта при обмотке групповой упаковки продукции контролирует упаковку групповой продукции второго уровня и фиксирует ручное вмешательство на упаковочном столе;

- Модуль учета и контроля выемки паллет при формировании большого куба контролирует процесс формирования групповых упаковочных единиц и фиксирует ручное вмешательство на упаковочном столе;

- Модуль оповещения оператора о текущем состоянии системы

## Аппаратная-техническая подсистема

Аппаратно-техническая подсистема подбирается под каждый модуль отдельно, в зависимости от решаемых задач поставленными Заказчиком.

# Реализуемые ФУНКЦИИ ПОДСИСТЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННОй системы

Описание реализуемых функций модулей и подсистем приведены в документе «Паспорт ПСР QR».

# МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Прикладная программа СП КНР разработана средствами Python версии 3.9.6

Работа с БД реализована на СУБД PostgreSQL.

# ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА

Система функционирует под управлением оперативной системы Microsoft Windows 10 и Linux Ubuntu

# Text boxes

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКСОН"

Екатеринбург
2021

краткое Описание системы

4

4